СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 12/2015-МНГП-С | Содержание |  |
| 12/2015-МНГП-ТМ | Введение | 3 |
|  | Основная часть | 5 |
|  | Материалы по обоснованию | 18 |
|  | Правила и область применения | 33 |
|  | Приложение: |  |
|  | Приложение №1: Статистические данные о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Семеновского муниципального образования. | 36 |
|  | Приложение №2: Информация о бюджете Семеновского муниципального образования. | 37 |
|  | Приложение №3: Информация о жилищном фонде Семеновского муниципального образования. | 38 |
|  | Приложение №4: Информация о дорожном фонде Семеновского муниципального образования. | 39 |
|  | Приложение №5: Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Семеновского муниципального образования за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы. | 40 |

# МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# ВВЕДЕНИЕ

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района утверждаются представительным органом местного самоуправления муниципального района, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения должна осуществляться с учетом:

  - социально-демографического состава и плотности населения поселения;

  - планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

  - предложений органов местного самоуправления и заинтересованных

лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», местные нормативы градостроительного проектирования, и решение об их утверждении, подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования, в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории Семеновского муниципального образования Заларинского района Иркутской области.

Семеновское муниципальное образование расположено в Северо-восточной части Заларинского района. С севера граничит с Зиминским районом.

Площадь муниципального образования составляет 16012,33 га.

Семеновское муниципальное образование входит в состав Заларинского района Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр – село Семеновское;

В состав муниципального образования также входят:

- деревня Корсунгай

- участок Мейеровка

Общая численность населения Семеновского муниципального образования – 1137 чел. на 2014 г.

При определении перспектив развития и планировки муниципального образования необходимо учитывать:

-численность населения на расчетный срок;

-местоположение муниципального образования в системе расселения области и муниципального района;

-роль муниципального образования в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

-историко-культурное значение муниципального образования;

-прогноз социально-экономического развития территории;

-санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях

1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, и водоснабжения населения, в области водоотведения:

Для населенных пунктов Семеновского муниципального образования - устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии жилищно- коммунального сектора (оборудованные стационарными электроплитами) I - 955080 кВт ч/год; II - 1209600 кВт ч/год; | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |

Правила применения:

При подготовке проекта генерального плана поселения:

-показатель I применяется в качестве исходного (минимального);

-показатель II применяется в качестве расчетного (на период до 2030 года и позже);

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, применяется показатель II.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.

|  | Наименование | Расчетные | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | видов объектов | показатели |  |  |
|  | местного | минимально |  |  |
|  | значения | допустимого |  |  |
|  |  | уровня |  |  |
|  |  | обеспеченности |  |  |
|  |  | объектами |  |  |
| 2. | Объекты теплоснабжения, включая горячее водоснабжение | Годовое потребление электроэнергии жилищно- коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения - 1828296 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |

Правила применения:

Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электро - водонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития.

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

|  | Наименование | Расчетные | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | видов объектов | показатели |  |  |
|  | местного | минимально |  |  |
|  | значения | допустимого |  |  |
|  |  | уровня |  |  |
|  |  | обеспеченности |  |  |
|  |  | объектами |  |  |
| 3. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно - питьевые нужды | Годовое водопотребление: I- 20750,25 м3/год; II- 26280 м3/год. | Точки технологического подключения, водоколонки и иные объекты непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. Расположение объектов согласно Схеме водоснабжения поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. |

При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%.

# Правила применения:

Расчетный показатель применяется при условии принятия решения о централизованном водоснабжении населения и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития. При подготовке проекта генерального плана поселения:

- показатель I применяется в качестве исходного (минимального);

- показатель II применяется на расчетный период (2030г. и позже).

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов водоснабжения, применяется показатель II.

В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом.

|  | Наименование | Расчетные | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | видов объектов | показатели |  |  |
|  | местного | минимально |  |  |
|  | значения | допустимого |  |  |
|  |  | уровня |  |  |
|  |  | обеспеченности |  |  |
|  |  | объектами |  |  |
| 4. | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение, сливная станция) в каждом населенном пункте | Согласно схеме водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |

Правила применения:

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

Сбор сточных вод из населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

1.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Семеновского муниципального образования - устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автобусные остановки | Не менее 5-ти автобусных остановок для автобусов (маршрутных такси), движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов | Дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта – 800 м | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. |

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | 43% общей протяженности улично-дорожной сети | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Показатель применяется на расчетный период (2030г. и позже). При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |
| 3. | Парковка (парковочные места) | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте поселения | На территории населенного пункта поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения. |
| 4. | Пешеходный переход | Не менее 23 объектов для поселковых дорог, главных и основных улиц | На каждые 600 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки |

1.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно- досуговый комплекс с бассейном | Не менее 1 объекта на поселение. | Транспортная доступность не более 10 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. 2 2. Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте. Транспортная доступность не более 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. 3. 3. Хоккейный корт Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте. Транспортная доступность не более 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреац онного назначения. |

1.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте | Транспортная доступность - не более 10 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. 2. Специально оборудованные места массового отдыха населения Не менее 1 объекта в каждом населенном пункте. Транспортная доступность - не более 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке програм комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. 3 Муниципальный архив Муниципальный музей Муниципальные библиотеки Не менее 1 объекта на поселение Транспортная доступность - не более 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения |

| Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Противопожарный водоем (резервуар) | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 2 объектов для каждого населенного пункта | Радиус обслуживания: при наличии автонасосов: 200 м; при наличии мотопомп: 100 м 150 м в зависимости от типа мотопомп. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| 5. Общественные кладбища не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка: - 0,27 га; - 0,35 га. Пешеходная доступность - не более 42 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |

| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: показатель I применяется в качестве исходного (минимального); показатель II применяется на расчетный период. Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м - для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. |
| --- |
| 6. | Объекты связи | В совокупности, не менее 3 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность - 10 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения |
| 7. Объекты торговли Объекты торговли не менее 5 объектов всех видов на поселение Транспортная доступность - 10 мин. При подготовке проекта генерального плана посе ения, проекта меж вания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 8. Объекты общественного питания Не менее 2 объектов на поселение Транспортная доступность - 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории 9. Объекты бытового обслуживания Не менее 3 объектов на поселение Транспортная доступность - не более 10 мин. При подготовке проекта генерального плана поселения, проект межевания территории |

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 6,93 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | на каждые 50 метров улично- дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Для каждого населенного пункта | Пешеходная доступность - не более 42 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории |
| Правила применения Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства |
| 3. | Детские площадки | Не менее 7 объектов | Пешеходная доступность - 6 мин. | При подготовке проекта благоустройства |

1.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

| Правила применения При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность. |
| --- |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Общая протяженность – 6,93 км | Показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 50% улично-дорожной сети | При подготовке проекта по планировке территории |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |
| 5. | Урны для мусора | Не менее 114 объекта на поселение | Расстояние установки урн - не реже, чем каждые 61 м. протяженности пешеходных дорожек (тротуаров) | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |
| 6. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально- экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее - Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а)	электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б)	автомобильные дороги местного значения;

в)	физическая культура и массовый спорт;

г)	иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

2.1. Объекты электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

- Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;».

- Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;».

- Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

| Объекты электроснабжения | Показатель I рассчитывается по формуле: ГПэл. =НГНэл. *Нфакт., где НГПэл. - норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. - количество населения по состоянию на 2014 год. Показатель II рассчитывается по формуле: ГПэл=НГПэл.*Нрс., где НГПэл. - норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс.- количество населения по состоянию на расчетный срок |
| --- | --- |
| Объекты теплоснабжения | Показатель рассчитывается по формуле: ГПтеп.= НГПэл. *Нфакт., где НГПэл. - норма потребления электроэнергии в целях теплоснабжения на 1 человека в год; Нфакт. - количество населения по состоянию на 2014 год. |
| Объекты водоснабжения | Показатель I рассчитывается по формуле: ГПхв.=НГПхв. *Нфакт., где НГПхв. - норм потребления холодной воды на 1 человека в год; Нфакт. - количество населения по состоянию на 2014 год. Показатель II рассчитывается по формуле: ГПхв.=НГПхв.*Нрс., где НГПхв. - норма потребления холодной воды на 1 человека в год; Нрс. - количество населения по состоянию на расчетный срок. |
| Объекты водоотведения | Показатель рассчитан исходя из социально-демографического состава населения в разрезе населенных пунктов поселения, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности. Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется |

2.2. Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием. Парковка (парковочные места). Пешеходный переход

- Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской	Федерации: «автомобильные дороги местного значения;».

- Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность	в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание	и	обеспечение  функционирования	парковок (парковочных мест), осуществление муниципального	контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».

- Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

| Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | Показатель рассчитан, исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения и наличия региональной автомобильной дороги |
| --- | --- |
| Парковка (парковочные места) | Показатель рассчитан, исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест. Показатель рассчитан исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011. |
| Пешеходный переход | Показатель рассчитан, исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах») |

2.3. Автобусные остановки

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

- Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий	для	предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;».

-	Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты;».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

| Автобусные остановки | Показатель рассчитан, исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15 ОСТ 218.1.002¬2003.» Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» |
| --- | --- |

2.4. Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном. Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в том числе: стадион; Хоккейный корт

- Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,».

- Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

- Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

- Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

а)	спортивные комплексы;

б)	плавательные бассейны;

в)	стадионы;».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном. | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах- расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| --- | --- |
| Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах- расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Хоккейный корт | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах- расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Бассейн | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах- расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |

2.5. Дом культуры и творчества. Специально оборудованные места массового отдыха населения.  Муниципальный архив. Муниципальный музей. Муниципальные библиотеки

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

- Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;».

- Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

- Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;».

- Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения;».

- Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;».

- Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе:

а)	муниципальные архивы;

б)	муниципальные библиотеки;

в)	муниципальные музеи.

| Дом культуры и творчества | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения и экономической целесообразности. Показатель транспортной доступности рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| --- | --- |
| Муниципальный архив | Показатель рассчитан исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Муниципальный музей | Показатель рассчитан исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Муниципальные библиотеки | Показатель рассчитан исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. Показатель рассчитан по формуле ПрД= Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |

2.6. Специально оборудованные места массового отдыха населения

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,».

- Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

| Специально оборудованные места массового отдыха населения | Показатель рассчитан исходя из анализа социально- демографического состава населения и экономической целесообразности. Показатель транспортной доступности рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах -расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| --- | --- |

2.7. Противопожарный водоем (резервуар)

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;».

- Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;».

- Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Противопожарный водоем (резервуар) | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| --- | --- |

2.8. Общественные кладбища

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения».

- Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;».

- Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения».

| Общественные кладбища | Показатель I рассчитывается по формуле: Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. - нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. - количество населения по состоянию на 2014 год. Показатель II рассчитывается по формуле: Пзу= НПзу.*Нрс./1000, где НПзу. - нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. - количество населения по состоянию на расчетный срок. |
| --- | --- |

2.9. Объекты связи. Объекты общественного питания. Объекты торговли. Объекты бытового обслуживания

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

- Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для обеспечения жителей поселения	услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;».

- Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Объекты связи | Показатель рассчитан, исходя из необходимости создания условий обеспечения населения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи рассчитан по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах -расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| --- | --- |
| Объекты общественного питания | Показатель рассчитан исходя из необходимости создания условий, обеспечения населения поселения услугами общественного питания с учетом анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам Показатель доступности рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Объекты торговли | Показатель рассчитан, исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами торговли, с учетом анализа социально - демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам Показатель транспортной доступности рассчитан по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Объекты бытового обслуживания | Показатель рассчитан, исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами бытового обслуживания с учетом анализа социально - демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам. Показатель транспортной доступности рассчитан по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах - расстояние между наиболее отдаленными населенными пунктами поселения; Сср - средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |

2.10. Пешеходные дорожки (тротуары). Уличное освещение. Объекты озеленения территории. Малые архитектурные формы

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

- Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

- Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

| Пешеходные дорожки (тротуары) | Показатель рассчитан по формуле: Поп= Пудс*Нп где Пудс - общая протяженность улиц, проездов, набережных; Нп - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками. |
| --- | --- |
| Уличное освещение | Показатель рассчитан по формуле: Пуо= Пудс*Нп, где Пудс - общая протяженность улиц, проездов, набережных; Но - принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 50%. |
| Объекты озеленения территории | Показатель рассчитан исходя из анализа численности населения по населенным пунктам |
| Малые архитектурные формы | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. |

2.11. Детские площадки

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,».

- Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),».

- Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;».

- Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Детские площадки | Показатель рассчитан исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Показатель пешеходной доступности рассчитан по формуле: ПрД =Рмах/Сср/Коб, где Рмах - максимальное расстояние от границы населенного пункта до центральной части населенного пункта; Сср - средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб - минимальное количество объектов (детских площадок). |
| --- | --- |

2.12. Урны для мусора

- Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения».

- Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора».

- Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты».

- Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

| Урны для мусора | Показатель рассчитан по формуле: Уок =Нфакт./Ну, где Нфакт. - количество населения по состоянию на 2014 год; Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 10 человек |
| --- | --- |

# III. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее - Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- муниципальный жилищный фонд;

- физическая культура и массовый спорт;

- объектами благоустройства территории;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально- экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально- демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

# Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана, документации по планировке территории и правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

# 1) администрацией Семеновского муниципального образования:

- при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

- при внесении изменений в генеральный план поселения;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории,  подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

- при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

# администрацией муниципального образования «Заларинский район»:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Заларинского района;

- при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

# федеральными органами исполнительной власти:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

# органами исполнительной власти Иркутской области:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

# лицами, с которыми заключены договора:

- о развитии застроенной территории;

- о комплексном освоении территории;

- о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

- о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

Приложение №1

Статистические данные о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Семеновского муниципального образования за 2009-2014 годы

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Прогнозный период: до 2030 года или позже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во населения, постоянно проживающего на территории МО (чел.), в том числе: Село Семеновское Участок Мейеровка Деревня Корсунгай | 1045 678 209 158 | 1071 681 223 167 | 1093 692 229 172 | 1103 689 235 179 | 1125 718 231 176 | 1137 725 241 171 | 1440 910 304 226 |
| Плотность населения МО (чел.), в том числе: с.Семеновское уч.Мейеровка д.Корсунгай | 0,67 0,21 0,15 | 0,68 0,22 0,16 | 0,69 0,22 0,17 | 0,68 0,23 0,17 | 0,71 0,23 0,17 | 0,72 0,24 0,17 | 0,91 0,30 0,23 |
| Расстояние между административным центром и с.Семеновское уч.Мейеровка д.Корсунгай | 45 37 43 | 45 37 43 | 45 37 43 | 45 37 43 | 45 37 43 | 45 37 43 | 45 37 43 |
| Количество мужчин возрастом от 18 до 30 лет | 96 | 110 | 121 | 130 | 140 | 156 | 200 |
| Количество мужчин возрастом от 30 до 60 лет | 169 | 174 | 184 | 194 | 204 | 211 | 240 |
| Количество мужчин возрастом свыше 60 лет | 25 | 28 | 33 | 40 | 43 | 47 | 71 |
| Количество женщин возрастом от 18 до 30 лет | 88 | 102 | 110 | 113 | 121 | 133 | 175 |
| Количество женщин возрастом от 30 до 55 лет | 129 | 137 | 149 | 155 | 160 | 169 | 190 |
| Количество женщин возрастом свыше 55 лет | 82 | 86 | 93 | 98 | 107 | 113 | 145 |
| Количество детей возрастом от 0 до 3 лет | 106 | 101 | 115 | 117 | 105 | 108 | 138 |
| Количество детей возрастом от 3 до 7 лет | 98 | 105 | 112 | 120 | 125 | 137 | 167 |
| Количество детей возрастом от 7 до 18 лет | 241 | 237 | 234 | 229 | 241 | 244 | 285 |
| Количество непостоянно проживающего населения: туристы, вахтовые работники и т.д. (заполняется в случае если такое население оказывает существенное влияние на численность населения) | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

Информация о бюджетах  Семеновского муниципального образования

|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7862,40 тыс.руб. | 6147,20 т.р. | 6564,36 т.р. |
| Общий объем расходов местного бюджета | На начало года: 5486,79 т.р. На конец года: 7946,65 т.р. | 6184,82 | 6564,36 |
| Размер дефицита местного бюджета | 84,25 т.р. | 37,62 | 34,96 |
| Общая сумма средств местного бюджета, предусмотренных на строительство (создание) объектов местного значения, благоустройства | - | - | - |

Приложение №3

Информация о жилищном фонде населенных пунктов Семеновского  муниципального образования

| Вид жилой застройки | Площадь застройки, га | Кол-во проживающего населения, чел. | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | 14280,81 (14,3га) | 1163 | 81,3 |
| Малоэтажная застройка (до 3 эт.) | 232,9 |  |  |
| Среднеэтажная застройка (4-7 эт.) | - | - | - |
| Многоэтажная (свыше 7 эт.) | - | - | - |

Приложение №4

Информация о дорожном фонде Семеновского муниципального образования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам НП: | Протяженность (км.) | Категория (с указанием вида дорожного полотна) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Семеновское: |  |  |
|  | Ул.40 лет Победы | 3,40 | Асфальт 3,40 |
|  | Ул.1-ая Юбилейная | 0,30 | Асфальт 0,30 |
|  | Ул.2-ая Юбилейная | 0,20 | Асфальт 0,20 |
|  | Ул.Октябрьская | 0,20 | Асфальт 0,20 |
|  | Ул.Молодежная | 0,40 | асфальт 0,40 |
|  | Ул. Ленина | 0,65 | Асфальт 0,65 |
|  | Ул.Степная | 0,50 | Асфальт 0,25 грунтовая 0,25 |
|  | Ул.Береговая | 0,30 | Грунтовая 0,30 |
|  | Пер.Федяевский | 0,20 | Грунтовая 0,20 |
|  | Пер.Лосевых | 0,30 | Асфальт 0,30 |
|  | Пер.Молодежный | 0,20 | Асфальт 0,20 |
|  | Дорога на кладбище | 1,5 | Гравийная 1,5 |
|  | д.Корсунгай |  |  |
|  | Ул.Центральная | 0,3 | Гравийная 0,3 |
|  | Ул.Ербанова | 0,5 | Грунтовая 0,5 |
|  | Ул.Заречная | 0,4 | Грунтовая 0,4 |
|  | Ул.Набережная | 0,3 | Грунтовая 0,3 |
|  | Дорога на кладбище | 0,5 | Грунтовая 0,5 |
|  | Уч.Мейеровка |  |  |
|  | Ул.Заречная | 1,0 | Грунтовая 1,0 |
|  | Ул.Степная | 0,4 | Гравийная 0,4 |
|  | Ул.Олейникова | 1,8 | грунтовая 1,8 |
|  | Дорога на кладбище | 0,5 | Грунтовая 0,5 |
|  | ИТОГО: | 13,85 |  |

Приложение №5

БД ПМО Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заларинский муниципальный район

Сельские поселения

Семеновское

за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 4 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| павильоны | единица | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| палатки и киоски | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптечные киоски и пункты | единица |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| столовые, закусочные | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рестораны, кафе, бары | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 51 | 85 |  |  |  | 85 | 85 | 85 | 161 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 74.8 | 85 | 85 |  |  |  |  |
| павильоны | метр квадратный | 17 | 41 | 17.4 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 20 | 20 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
| минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| столовые, закусочные | метр квадратный | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный |  | 100 | 100 | 100 | 60 |  |  |  |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| столовые, закусочные | место | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рестораны, кафе, бары | место |  | 25 | 24 | 24 | 50 |  |  |  |  |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| спортивные залы | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| спортивные залы | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 16842 | 16841 | 16841.72 | 16841.72 | 16841.72 | 16841.72 | 16841.72 | 16841.72 | 16841.72 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр |  |  |  |  |  |  | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| с твердым покрытием | километр |  |  |  |  |  |  | 1.6 | 6.6 | 6.6 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 6.6 | 5.7 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.4 |  |  |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, гектар | гектар |  | 8420 | 10906 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь застроенных земель | гектар | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.) | тысяча метров квадратных | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сельское хозяйство

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | гектар | 66 | 66 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Овощи - открытого и закрытого грунта | гектар | 10 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения | единица |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи | метр |  |  |  |  |  |  |  |  | 13850 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных |  | 16 | 14.25 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |  | 290 | 48 | 110 | 110 | 110 | 428 | 430 | 355 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек |  | 20 |  | 5 |  |  | 44 | 106 | 85 |

Местный бюджет

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 1261 | 1322 | 1891 | 2190 | 2409 | 2989 | 5160 | 8886 | 7999 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 48 | 60 | 77 | 86 | 81 | 118 | 287 | 204 | 180 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 44 | 27 | 30 | 50 | 35 | 31 | 70 | 98 | 107 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 23 | 27 | 28 | 40 | 24 | 15 | 32 | 39 | 27 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 21 |  | 1 | 10 | 11 | 16 | 38 | 59 | 80 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей |  |  |  |  | 3 | 10 | 11 | 11 | 22 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тысяча рублей |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей |  | 10 | 41 | 50 | 40 | 34 | 43 | 32 | 38 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных площадей | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 1153 | 1202 | 1700 | 1927 | 2152 | 2689 | 4747 | 8487 | 7284 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 1153 | 1202 | 1700 | 1927 | 2152 | 2689 | 4747 | 8487 | 7284 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  | 1051 | 1337 | 1388 | 1812 | 1534 | 1754 | 2504 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | тысяча рублей |  |  | 616 | 546 | 714 | 513 | 3142 | 6637 | 4670 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  | 33 | 44 | 50 | 102 | 71 | 96 | 110 |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россйской Федерации | тысяча рублей | 1153 | 778 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от приносящей доход деятельности | тысяча рублей | 16 | 23 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей |  | 120 | 1858 | 2146 | 2359 | 2887 | 5089 | 8790 | 7889 |
| Расходы муниципального бюджета, фактически исполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 1162 | 1386 | 1925 | 2186 | 2363 | 2820 | 5278 | 8857 | 8091 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 1087 | 1055 | 1597 | 1956 | 2088 | 2396 | 3415 | 4010 | 4206 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей |  |  | 1256 | 1640 | 1680 | 1897 |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | тысяча рублей | 829 | 786 |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 77 |
| Национальная экономика | тысяча рублей |  |  |  |  |  | 20 | 377 | 420 | 347 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  | 360 | 398 | 315 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 46 | 17 | 119 | 21 | 175 | 249 | 445 | 368 | 32 |
| Культура, кинематография | тысяча рублей |  |  |  |  |  |  |  | 3850 | 3315 |
| Социальная политика | тысяча рублей | 29 | 259 |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  | 18 | 159 | 165 | 50 |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей |  |  | 159 | 165 | 50 |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района | тысяча рублей |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей |  |  |  |  |  | 73 | 988 | 135 | 80 |
| Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено | тысяча рублей | 99 | -64 | -34 | 4 | 46 | 169 | -118 | 29 | -92 |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 8 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Число структурных подразделений (филиалов) общедоступных (публичных) библиотек | единица |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Учреждения здравоохранения, 2006 и 2007 годы

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число самостоятельных муниципальных лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные из числа государственных лечебно-профилактических учреждений, входящих в состав больничных учреждений, детских поликлиник и родильных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | человек | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек |  |  | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |